1) FROM "LONG AROUND NOON.XLS (SS)"  :

Perturbed Hs = 10.812° at GMT 	1210

"           Hs = 10.815° at GMT 	1250

Add GMTs, Divide by 2		2460/2 = 1230

Time of Meridian Pass (uncorr.)	1230

2) FROM 2008 NAUTICAL ALMANAC, 12-21:

GHA Sun at  1200h = 0° 25.8'             Dec = S 23° 26.4'     (d=0')

+ 30m = 7° 30.0'

GHA Sun at 1230    =  7° 55.8'

V Corr, 10kt Away    + 1° 11.8' ***

Longitude     = 9° 07.6' W        (9.144° = 9° 08.6' W per "LAN.XLS (SS)")

3) LATITUDE:

Zenith    = 89° 60.0'

1230 H  = 10° 54.8'			       (10.914° from LAN.XLS (SS) = 10° 54.8')

z   = 79° 05.2' =   78° 65.2'

Dec            -23° 26.4'

Latitude  =  55° 38.8'  N    (55.646° from LAN.XLS (SS) = 55° 38.8')

*** From LATITUDE AND LONGITUDE BY THE NOON SIGHT, Hewitt Schlereth, 1982, Seven Seas Press:

Page 130, Table 4 - Shift in Longitude at Speed of 6 Knots:

For Lat 55° N, Dec S 24° , Correction is 43'

Ratio of vessel speed to table speed = 10/6 = 1.67; 1.67 X 43' = 71.8' = 1° 11.8'