Find time when Hs (5) equalled Hs (1)

Sight (4) 13-00-17               60° 37.4'

Sight (5) 13-05-48               60° 33.4'

5-31                        4.0'

5m 31s = 5.52m

4'/5.52m = .72' per m (Rate of change in Hs between sight 4 and 5)

.4'/.72m =  .56m = .56 x 60s = 33s (Time for Hs to change 0.4')

New Hs (5) Time 13-05-15       New (5) Hs 60° 33.8'   (Hs (1) & Hs (5) now equal)

Orig. Hs (1) Time  12-47-45      Orig.(1) Hs 60° 33.8'

25-52-60

12-56-30        (Uncorrected time of meridian passage)

+4-00-00

GMT         16-56-30

1600  GHA           61° 13.7'

56m 30s              14° 07.5'

Uncorr. GHA        75° 21.2'       (W Longitude)

Table 4 Corr.              +11.6'

Long. 13-05-15    75° 32.8' W

+.5'           (3m 30s Ship Change in Longitude from 12-56-30)

Lon @ 1300 Hrs   75* 33.3 W